## Slide 1: 第10次课 系统时钟和定时器
李剑

## Slide 2
S5PV210的时钟体系。
PWM定时器。
定时器的使用实例。
第九章 系统时钟和定时器

## Slide 3: 9.1 S5PV210的时钟体系结构
S5PV210的时钟域构成
一般来说，MCU的主时钟源主要是外部晶振或外部时钟，而用得最多的是外部晶振。在正确情况下，系统内所使用的时钟都是外部时钟源经过一定的处理得到的，由于外部时钟源的频率一般不能满足系统所需要的高频条件，所以往往需要PLL进行倍频处理。
S5pV210包括三个时钟域，即主系统时钟域MSYS、显示系统时钟域DSYS和外围系统时钟域PSYS。
9.1.1 S5PV210的时钟域和时钟源

## Slide 4: 9.1 S5PV210的时钟体系结构
MSYS域包括Cortex-A8处理器、DRAM内存控制器、3D、内部存储器、芯片配置界面。Cortex-A8只支持同步模式，因此它必须与200MHZ AXI总线同步操作。
DSYS域包含显示相关模块，包括FIMD、FIMC、JPEG、IPS多媒体。
PSYS域用于安全子系统、I/O外设和低功耗音频播放。
每个总线系统操作在200MHZ、166HZ和133HZ，不同时钟域之间由异步总线桥连接。
Notes: 1、这些时钟，分别管理哪些部件。
2、不同时钟域之间由异步总线桥连接。

## Slide 5
S5PV210 时钟域框图
Notes: BRG：异步总线桥。

## Slide 6: 9.1 S5PV210的时钟体系结构
S5PV210时钟源（pv210的时钟可来自以下时钟源）
时钟引脚（外部晶振），即XRTCXTI、XXTI、XUSBXTI、XHDMIXTI。
时钟管理单元（CMU），包括ARMCLK、HCLK、PCLK等。
  CMU使用XXTI时钟引脚作为输入时钟源，推荐频率为24M。
  CMU使用四个锁相环APLL、MPLL、EPLL、VPLL，生成相应的时钟源。
USB PHY时钟。
GPIO引脚时钟。
Notes: 外部时钟引脚-》提供时钟信号—》时钟管理单元-》三大时钟域。

## Slide 7: 9.1 S5PV210的时钟体系结构
3大时钟域和4类脉冲锁相环之间的关系:
MSYS主要使用APLL提供的时钟：ARMCLK，HCLK_MSYS，PCLK_MSYS等等。
DSYS和PSYS主要由MPLL和Epll提供时钟：HCLK_DSYS，HCLK_PSYS，PCLK_DSYS，pclk_psys,以及外设时钟等。
其中VPLL专门用于给视频模块提供时钟。
9.1.2 S5PV210的时钟应用和配置流程

## Slide 8
Notes: 以APLL和MSYS为例，讲一下相互关系。

## Slide 9
时钟配置
（1）MSYS时钟域：
MOUT_MSYS 的值可以从两个地方来：0代表APLL倍频出来了的，1代表MPLL倍频出来的，APLL才能倍频到1000M，MPLL只能倍频到667M，当ARMCLK需要1000M时，那么就只能选0了。
频率（ARMCLK）=频率（MOUT_MSYS）/n n=1-8
频率（HCLK_MSYS）=频率（ARMCLK）/n n=1-8
频率（PCLK_MSYS）=频率（ HCLK_MSYS ）/n n=1-8
频率（HCLK_IDEM）=频率（ HCLK_MSYS ）/2
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.2 S5PV210的时钟应用和配置流程
Notes: 对照上图，将公式讲解一下。

## Slide 10
（2）DSYS时钟域：
频率（HCLK_DSYS）=频率（ MOUT_DSYS ）/n n=1-16
频率（PCLK_DSYS）=频率（ HCLK_DSYS ）/n n=1-8
（3）PSYS时钟域：
频率（HCLK_PSYS）=频率（ MOUT_PSYS ）/n n=1-16
频率（PCLK_PSYS）=频率（ HCLK_PSYS ）/n n=1-8
频率（SCLK_ONENAND）=频率（ HCLK_PSYS ）/n
n=1-8
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.2 S5PV210的时钟应用和配置流程
Notes: 对照上上图，将公式讲解一下。

## Slide 11
（4）推荐的高性能操作频率值：
频率（ARMCLK）=1000 MHZ
频率（HCLK_MSYS）=200 MHZ
频率（HCLK_IMEM）=100 MHZ
频率（PCLK_MSYS）=100 MHZ
频率（HCLK_MSYS）=166 MHZ
频率（PCLK_DSYS）=83 MHZ
频率（HCLK_PSYS）=133 MHZ
频率（PCLK_PSYS）=66 MHZ
频率（SCLK_ONENAND）=133 MHZ\166MHZ
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.2 S5PV210的时钟应用和配置流程

## Slide 12
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.2 S5PV210的时钟应用和配置流程
S5PV210的时钟配置流程
由xPLL_LOCK寄存器设定xPLL的锁定值（xpll中的x为A、M、E、V，锁定值就是锁相环的输出频率稳定时间）。
由xPLL_CON寄存器设置xPLL的PMS值，从而设置输出频率，并使能xPLL（PMS值为PDIV、MDIV和SDIV值）
读取xPLL_CON寄存器的LOCKED为等待xPLL锁定（即输出稳定频率）
由CLK_SRC0寄存器配置系统时钟源，选择xPLL作为时钟源。
由CLK_SRC1~6寄存器配置其他模块的时钟源。
由CLK_DIV0寄存器配置系统时钟分频值。
由CLK_DIV1~7寄存器配置其他模块的时钟分频值。
Notes: PMS值为PDIV、MDIV和SDIV值，锁相环的分频系数。x

## Slide 13
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
1. 锁定时间计数寄存器xPLL_LOCK
PLL相关寄存器配置完毕后，需要等待一段时间才能输出稳定，这段时间由xPLL_LOCK寄存器设置。
一般直接设为0x0FFF：xPLL_LOCK=0x0fff

## Slide 14
设置MDIV、PDIV、SDIV三个参数的值，以及PLL使能控制。
APLL_CON0寄存器，FIN为XXTI等外部时钟输入（24mhz）
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
2. 锁相环控制寄存器xPLL_CONn（n=0、1）
翻开课本，116页
Notes: 翻开课本，116页

## Slide 15
APLL_CON0寄存器
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
2. 锁相环控制寄存器xPLL_CONn（n=0、1）

## Slide 16
MPLL_CON寄存器
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
2. 锁相环控制寄存器xPLL_CONn（n=0、1）

## Slide 17
MPLL_CON寄存器
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
2. 锁相环控制寄存器xPLL_CONn（n=0、1）

## Slide 18
EPLL_CON0寄存器
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
2. 锁相环控制寄存器xPLL_CONn（n=0、1）

## Slide 19
EPLL_CON0寄存器
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
2. 锁相环控制寄存器xPLL_CONn（n=0、1）

## Slide 20
VPLL_CON寄存器
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
2. 锁相环控制寄存器xPLL_CONn（n=0、1）

## Slide 21
VPLL_CON寄存器
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
2. 锁相环控制寄存器xPLL_CONn（n=0、1）

## Slide 22
CLK_SRC0主要用于选择系统时钟，CLK_SRC1~6用于设置各子模块的时钟源。子模块选好后，还要开启相应的屏蔽位选择才会生效（CLK_SRC_MASKn）
以CLK_SRC0为例：
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
3.时钟源控制寄存器CLK_SRCn（n=0~6）
下一张PPT中，红框内的寄存器，找到芯片内的相关部件
Notes: CLK_SRCn寄存器是用来设置时钟来源的,对应时钟框图中的MUX开关。

## Slide 24
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
PV210有8个时钟分频控制寄存器CLK_DIVn（n=0~7）
下一张PPT中，红框内的寄存器，找到芯片内的相关部件
Notes: 这是其中的一个。

## Slide 25
Notes: 所有的寄存器，都能在芯片图中找到相关的部件。

## Slide 26: 9.3 S5PV210 PWM定时器
S5PV210有5个32位的脉冲宽度调制计时器，这些定时器为ARM子系统产生内部中断。
定时器0、1、2和3包括PWM功能，驱动外部I/O接口。PWM定时器0有一个可选的死区发生器功能来支持大电流设备。
定时器4是内部定时器没有输出引脚。
计时器使用APB-PCLK作为源时钟。定时器0和1共享一个可编程的8位预分频器。定时器2、3、4共享另一个8位预分频器。每个定时器有一个时钟分频器。
定时器0～4也可直接采用sclk_PWM作为时钟源。
9.3.1 S5PV210 PWM定时器概述

## Slide 27: 9.3 S5PV210 PWM定时器
8位预分频器
8位预分频器
独立时钟分频器
PWM定时器0

## Slide 28: 9.3 S5PV210 PWM定时器
每个定时器有一个由定时器时钟驱动的32位递减计数器。
当递减计数器为零时，定时器中断请求生成通知CPU定时器操作已经完成。当定时器计数达到0，相应的TCNTBn的值自动装载到递减计数值中以继续下一个操作。但是如果定时器停止了，例如在定时器运行模式下通过对TCONn的定时器使能位清零，则TCNTBn的值不会装载到计数器中。
TCMPBn的值用于脉宽调制。当递减计数器的值和定时器控制逻辑中的比较寄存器的值匹配时，定时器控制逻辑改变输出电平。因此，比较寄存器决定了PWM输出的开启时间。
TCNTBn和TCMPBn寄存器是双缓存的，允许定时器参数更新在中间的任一个周期。新值不生效，直到当前的定时器周期完成为止。
9.3.1 S5PV210 PWM定时器概述
Notes: TCNTBn决定一个脉冲的总时间，TCNTBn决定脉冲中的高电平的时间。
双缓存：有2个寄存器，运行时TCMPn的值在减少，但是TCNTBn的值不变，外部只能改变TCNTBn的值，等TCMPn运行完毕，TCNTBn赋值给TCMPn。

## Slide 29: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.1 S5PV210 PWM定时器概述
程序开始，设定好定时器的初始值TCNTBn寄存器和比较值TCMPBn寄存器。
TCON寄存器开启定时器，使能手动更新(manual update)，将TCNTBn和TCMPBn寄存器中的值装入内部寄存器TCNTn和TCMPn，定时器开始减1计数。
当TCNTn的值减到与TCMPn的值相等，在TCON寄存器中使能了自动反转功能后，TOUTn的输出引脚被反转（高变低、低变高）。TCNTn继续减1计数，该寄存器的值可由TCNTOn寄存器获得。
当TCNTn的值减到0，若定时器的中断被使能，则触发中断。若TCON寄存器配置了自动加载(Auto Reload)，则定时器自动将TCNBn和TCMPBn寄存器的值加载到TCNTn和TCMPn寄存器中开始下一个定时计数；否则计时器停止。
课本122页，TCON寄存器
Notes: 课本122页，TCON寄存器

## Slide 30: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.1 S5PV210 PWM定时器概述
TCMPBn寄存器决定TOUTn输出信号的占空比。
TCNTBn寄存器决定TOUTn输出信号的频率。
输出TOUTn频率不变时，TCMPBn的值越大，则输出高电平持续时间越长；反之，则持续时间越短。
若TCON寄存器中使能了反转（inverter）位，则脉冲高低电平持续时间对应关系反转。

## Slide 31: 9.3 S5PV210 PWM定时器
PWM调制实例
9.3.1 S5PV210 PWM定时器概述

## Slide 32: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.1 S5PV210 PWM定时器概述
PWM定时器编程步骤：
设置预分频器、时钟分频器值。
设置TCNTBn和TCMPBn寄存器的值。
设置相应定时器的手动更新位，手动更新，Timer n将TCNTBn和TCMPBn的值加载到TCNTn和TCMPn寄存器。
启动Timer n，将TCON寄存器对应的start/stop位置1，Timer n开始计数。
当TCNTn的值与TCMPn的值相等，则输出TOUTn电平由低变高；若TCON寄存器使能了中断，则触发中断。

## Slide 33: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.1 S5PV210 PWM定时器概述
PWM定时器编程步骤：
若允许自动加载（TCON寄存器中设置），则TCNTn达到0时自动重装，开始下一次定时；否则，计时器停止。
计数过程中，可对TCNTBn和TCMPBn装入新的数值，在自动重装方式下，新值被用于下一次定时（可在中断服务程序中设置）。这就是TCNTBn和TCMPBn的双缓冲功能。
计数过程中，可通过编程的方式停止计数器的计数（将TCON寄存器相应的start/stop位置0），可在中断服务程序中设置。

## Slide 34: 谢谢

## Slide 35: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.2 S5PV210定时器
(1) 系统定时器（System Timer）
是一个32位的PWM定时器，在除了休眠模式外的任何模式下为系统提供1ms的定时计数。
可在不终止定时器计数的条件下改变内部中断的发生时段
(2) 实时时钟（Real Time Clock，RTC）
(3) 看门狗定时器（Watchdog Timer）
主要功能是产生复位信号来恢复系统。
系统发生不可控的异常时，利用WDT恢复相关控制器，使其重新工作。
提供中断服务。

## Slide 36: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
定时器配置寄存器TCFGn
定时器计数缓存寄存器TCNTBn，定时器比较缓存寄存器TCMPBn
定时器n计数观察寄存器TCNTOn
定时器控制寄存器TCON
定时器中断控制状态寄存器TINT_CSTAT

## Slide 37: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCFGn（Timer Configuration Register n）
包含两个8位与分频器，用以产生定时器的输入时钟频率。

## Slide 38: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCFGn（Timer Configuration Register n）
由于定时器系统中有多路复用电路，可将输入时钟进一步分频，由TCFG1寄存器控制

## Slide 39: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCNTBn（Timer n Count Buffer Register）
TCMPBn（Timer n Compare Buffer Register）
TCNTBn用于设置定时器的初始计数值，被传到内部寄存器TCNTn中。
TCMPBn用于设置比较值，被传到内部寄存器TCMPn中。

## Slide 40: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCNTOn（Timer n Count Observation Register）
配合TCNTn寄存器工作，TCNTn减1计数，通过读取TCNTOn可知TCNTn当前计数值。

## Slide 41: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCON（Timer Control Register）
第一次启动定时器时，手动将TCNTBn/TCMPBn寄存器的值装入内部寄存器TCNTn，TCMPn中。
启动，停止定时器。
决定在定时器计数到达0时是否自动装入初值。
决定定时器的引脚TOUTn输出电平是否反转。
决定是否要打开定时器的死区。

## Slide 43: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCON（Timer Control Register）

## Slide 44: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TINT_CSTAT（Timer Interrupt Control and Status Register）
开启和关闭定时器的中断
读取相应位以确定当前的中断状态

## Slide 46: 9.3 S5PV210时钟和定时器应用实例
PWM编程控制实验，实验目的是通过按键可以设置PWM输出控制蜂鸣器的频率。
利用定时器1（Timer 1）的PWM输出控制相应引脚上的蜂鸣器。

## Slide 47: 9.3 S5PV210时钟和定时器应用实例

## Slide 48
相关宏定义。在上述的宏定义中主要设置PWM控制蜂鸣器端口GPD0_1控制寄存器、定时器的一些控制寄存器、按键，以及IO接口时钟频率的定义。
//系统时钟
#define APLLCON0 *((volatile unsigned int *)0xE0100100)
#define MPLLCON *((volatile unsigned int *)0xE0100108)
#define EPLLCON0 *((volatile unsigned int *)0xE0100110)
#define VPLLCON *((volatile unsigned int *)0xE0100120)
#define CLK_SRC0 *((volatile unsigned int *)0xE0100200)
#define CLK_DIV0 *((volatile unsigned int *)0xE0100300)
#define CLK_DIV1 *((volatile unsigned int *)0xE0100304)
#define CLK_DIV2 *((volatile unsigned int *)0xE0100308)
#define CLK_DIV3 *((volatile unsigned int *)0xE010030C)

## Slide 49
//PWM定时器
#define TCFG0 *((volatile unsigned int *)0xE2500000)
#define TCFG1 *((volatile unsigned int *)0xE2500004)
#define TCON *((volatile unsigned int *)0xE2500008)
#define TCNTB1 *((volatile unsigned int *)0xE2500018)
#define TCMPB1 *((volatile unsigned int *)0xE250001C)
#define TCNTO1 *((volatile unsigned int *)0xE2500020)
//I/O端口
#define GPD0CON *((volatile unsigned int *)0xE02000A0)
#define GPD0DAT *((volatile unsigned int *)0xE02000A4)

## Slide 50
系统时钟进行初始化，设置PCLK为66MHZ
void clock_init()
{
/* 1、设置PLL_LOCK寄存器（这里使用默认值） */
/* 2、设置PLL_CON寄存器（使用芯片手册推荐的值） */
APLLCON0 = (1 << 0) | (3 << 8) | (125 << 16) | (1 << 31);
/* FOUTAPLL = 1000MHz */
MPLLCON = (1 << 0) | (12 << 8) | (667 << 16) | (1 << 31);
/* FOUTMPLL = 667MHz */
EPLLCON0 = (2 << 0) | (3 << 8) | (48 << 16) | (1 << 31);
/* FOUTEPLL = 96MHz */
VPLLCON = (3 << 0) | (6 << 8) | (108 << 16) | (1 << 31);
/* FOUTVPLL = 54MHz */

## Slide 51
/* 3、选择PLL为时钟输出 */
/* MOUT_MSYS = SCLKAPLL = 1000MHz
** MOUT_DSYS = SCLKMPLL = 667MHz
** MOUT_PSYS = SCLKMPLL = 667MHz
*/
CLK_SRC0 = ((1 << 0) | (1 << 4) | (1 << 8) | (1 << 12));

## Slide 52
/* 4、设置系统时钟分频值 */
/* freq(ARMCLK) = MOUT_MSYS / (APLL_RATIO + 1) = 1000MHz / (0 + 1) = 1000MHz
** freq(HCLK_MSYS) = ARMCLK / (HCLK_MSYS_RATIO + 1) = 1000MHz / (4 + 1) = 200MHz
** freq(PCLK_MSYS) = HCLK_MSYS / (PCLK_MSYS_RATIO + 1) = 200MHz / (1 + 1) = 100MHz
** freq(HCLK_DSYS) = MOUT_DSYS / (HCLK_DSYS_RATIO + 1) = 667 / (3 + 1) = 166MHz
** freq(PCLK_DSYS) = HCLK_DSYS / (PCLK_DSYS_RATIO + 1) = 166 / (1 + 1) = 83MHz
** freq(HCLK_PSYS) = MOUT_PSYS / (HCLK_PSYS_RATIO + 1) = 667 / (4 + 1) = 133MHz
** freq(PCLK_PSYS) = HCLK_PSYS / (PCLK_PSYS_RATIO + 1) = 133 / (1 + 1) = 66MHz
*/
CLK_DIV0 = (0 << 0) | (4 << 8) | (1 << 12) | (3 << 16) | (1 << 20) | (4 << 24) | (1 << 28);
}

## Slide 53
主函数main() ，初始化蜂鸣器IO口，初始化PWM和调用函数功能。
int main()
{
#if 0
/* 配置GPD0[1]为输出 */
GPD0CON &= ~(0xF << 4);
GPD0CON |= 1 << 4;
GPD0DAT |= 1 << 1; //GPD0[1]输出高电平使蜂鸣器发声
#endif
/* 配置GPD0[1]为定时器1输出:TOUT1 */
GPD0CON &= ~(0xF << 4); //清空
GPD0CON |= 2 << 4; //[7:4]=0b0010表示TOUT1功能
/*

## Slide 54
** 配置定时器输入频率，使用timer1
** Timer Input Clock Frequency = PCLK / ( {prescaler value + 1} ) / {divider value}
** = 66MHz / (65 + 1) / 8 = 125000
** 假设输出频率为n，则
** TCNTB1 = 125000 / n
*/
TCFG0 = 65;
TCFG1 = 3 << 4; // [7:4]=0b0011，表示1/8分频
/* 产生1Hz,占空比为50%的输出频率 */
TCNTB1 = 125000 / 1; //递减缓冲寄存器值为定时器输出
//频率=125000
TCMPB1 = TCNTB1 / 2; //比较缓冲寄存器值为125000/2,控
//制占空比为50%
TCON = (1 << 9); //手动更新on
TCON = (1 << 8) | (1 << 11); //启动定时器/手动更新off
//自动重载开启
while (1);
return 0;
}