## Slide 1: 第10次课 系统时钟和定时器
李剑

## Slide 2
APLL的Fout的设置
上节课内容复习（7-1）

## Slide 3
Notes: 上一张ppt，讲的就是FoutAPLL的输出频率设置。
除了Foutapll，还有FoutMPLL，FoutEPLL，FoutVPLL。

## Slide 4
CLK_SRC0主要用于选择系统时钟，CLK_SRC1~6用于设置各子模块的时钟源。子模块选好后，还要开启相应的屏蔽位选择才会生效（CLK_SRC_MASKn）
以CLK_SRC0为例：
上节课内容复习（7-2）
3.时钟源控制寄存器CLK_SRCn（n=0~6）
下一张PPT中，红框内的寄存器，找到芯片内的相关部件
Notes: CLK_SRCn寄存器是用来设置时钟来源的,对应时钟框图中的MUX开关。

## Slide 5
CLK_SRC0

## Slide 6
9.1 S5PV210的时钟体系结构
9.1.3 S5PV210时钟控制寄存器
PV210有8个时钟分频控制寄存器CLK_DIVn（n=0~7）
下一张PPT中，红框内的寄存器，找到芯片内的相关部件
Notes: 这是其中的一个。

## Slide 7
Notes: 所有的寄存器，都能在芯片图中找到相关的部件。

## Slide 8: 9.3 S5PV210 PWM定时器
8位预分频器
8位预分频器
独立时钟分频器
PWM定时器0
Notes: S5PV210有5个32位的脉冲宽度调制计时器，这些定时器为ARM子系统产生内部中断。
定时器0、1、2和3包括PWM功能，驱动外部I/O接口。PWM定时器0有一个可选的死区发生器功能来支持大电流设备。
定时器4是内部定时器没有输出引脚。
计时器使用APB-PCLK作为源时钟。定时器0和1共享一个可编程的8位预分频器。定时器2、3、4共享另一个8位预分频器。每个定时器有一个时钟分频器。
定时器0～4也可直接采用sclk_PWM作为时钟源。

## Slide 9: 9.3 S5PV210 PWM定时器
每个定时器有一个由定时器时钟驱动的32位递减计数器。
当递减计数器为零时，定时器中断请求生成通知CPU定时器操作已经完成。当定时器计数达到0，相应的TCNTBn的值自动装载到递减计数值中以继续下一个操作。但是如果定时器停止了，例如在定时器运行模式下通过对TCONn的定时器使能位清零，则TCNTBn的值不会装载到计数器中。
TCMPBn的值用于脉宽调制。当递减计数器的值和定时器控制逻辑中的比较寄存器的值匹配时，定时器控制逻辑改变输出电平。因此，比较寄存器决定了PWM输出的开启时间。
TCNTBn和TCMPBn寄存器是双缓存的，允许定时器参数更新在中间的任一个周期。新值不生效，直到当前的定时器周期完成为止。
9.3.1 S5PV210 PWM定时器概述
Notes: TCNTBn决定一个脉冲的总时间，TCNTBn决定脉冲中的高电平的时间。
双缓存：有2个寄存器，运行时TCMPn的值在减少，但是TCNTBn的值不变，外部只能改变TCNTBn的值，等TCMPn运行完毕，TCNTBn赋值给TCMPn。

## Slide 10: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.1 S5PV210 PWM定时器概述
PWM定时器编程步骤：
设置预分频器、时钟分频器值。
设置TCNTBn和TCMPBn寄存器的值。
设置相应定时器的手动更新位，手动更新，Timer n将TCNTBn和TCMPBn的值加载到TCNTn和TCMPn寄存器。
启动Timer n，将TCON寄存器对应的start/stop位置1，Timer n开始计数。
当TCNTn的值与TCMPn的值相等，则输出TOUTn电平由低变高；若TCON寄存器使能了中断，则触发中断。

## Slide 11: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.1 S5PV210 PWM定时器概述
PWM定时器编程步骤：
若允许自动加载（TCON寄存器中设置），则TCNTn达到0时自动重装，开始下一次定时；否则，计时器停止。
计数过程中，可对TCNTBn和TCMPBn装入新的数值，在自动重装方式下，新值被用于下一次定时（可在中断服务程序中设置）。这就是TCNTBn和TCMPBn的双缓冲功能。
计数过程中，可通过编程的方式停止计数器的计数（将TCON寄存器相应的start/stop位置0），可在中断服务程序中设置。

## Slide 12: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.2 S5PV210定时器
(1) 系统定时器（System Timer）
是一个32位的PWM定时器，在除了休眠模式外的任何模式下为系统提供1ms的定时计数。
可在不终止定时器计数的条件下改变内部中断的发生时段
(2) 实时时钟（Real Time Clock，RTC）
(3) 看门狗定时器（Watchdog Timer）
主要功能是产生复位信号来恢复系统。
系统发生不可控的异常时，利用WDT恢复相关控制器，使其重新工作。
提供中断服务。

## Slide 13: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
定时器配置寄存器TCFGn
定时器计数缓存寄存器TCNTBn，定时器比较缓存寄存器TCMPBn
定时器n计数观察寄存器TCNTOn
定时器控制寄存器TCON
定时器中断控制状态寄存器TINT_CSTAT

## Slide 14: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCFGn（Timer Configuration Register n）
包含两个8位与分频器，用以产生定时器的输入时钟频率。

## Slide 15: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCFGn（Timer Configuration Register n）
由于定时器系统中有多路复用电路，可将输入时钟进一步分频，由TCFG1寄存器控制

## Slide 16: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCNTBn（Timer n Count Buffer Register）
TCMPBn（Timer n Compare Buffer Register）
TCNTBn用于设置定时器的初始计数值，被传到内部寄存器TCNTn中。
TCMPBn用于设置比较值，被传到内部寄存器TCMPn中。

## Slide 17: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCNTOn（Timer n Count Observation Register）
配合TCNTn寄存器工作，TCNTn减1计数，通过读取TCNTOn可知TCNTn当前计数值。

## Slide 18: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCON（Timer Control Register）
第一次启动定时器时，手动将TCNTBn/TCMPBn寄存器的值装入内部寄存器TCNTn，TCMPn中。
启动，停止定时器。
决定在定时器计数到达0时是否自动装入初值。
决定定时器的引脚TOUTn输出电平是否反转。
决定是否要打开定时器的死区。

## Slide 20: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TCON（Timer Control Register）

## Slide 21: 9.3 S5PV210 PWM定时器
9.3.3 PWM定时器的寄存器介绍
TINT_CSTAT（Timer Interrupt Control and Status Register）
开启和关闭定时器的中断
读取相应位以确定当前的中断状态

## Slide 23: 9.3 S5PV210时钟和定时器应用实例
PWM编程控制实验，实验目的是通过按键可以设置PWM输出控制蜂鸣器的频率。
利用定时器1（Timer 1）的PWM输出控制相应引脚上的蜂鸣器。

## Slide 24: 9.3 S5PV210时钟和定时器应用实例

## Slide 25
相关宏定义。在上述的宏定义中主要设置PWM控制蜂鸣器端口GPD0_1控制寄存器、定时器的一些控制寄存器、按键，以及IO接口时钟频率的定义。
//系统时钟
#define APLLCON0 *((volatile unsigned int *)0xE0100100)
#define MPLLCON *((volatile unsigned int *)0xE0100108)
#define EPLLCON0 *((volatile unsigned int *)0xE0100110)
#define VPLLCON *((volatile unsigned int *)0xE0100120)
#define CLK_SRC0 *((volatile unsigned int *)0xE0100200)
#define CLK_DIV0 *((volatile unsigned int *)0xE0100300)
#define CLK_DIV1 *((volatile unsigned int *)0xE0100304)
#define CLK_DIV2 *((volatile unsigned int *)0xE0100308)
#define CLK_DIV3 *((volatile unsigned int *)0xE010030C)

## Slide 26
//PWM定时器
#define TCFG0 *((volatile unsigned int *)0xE2500000)
#define TCFG1 *((volatile unsigned int *)0xE2500004)
#define TCON *((volatile unsigned int *)0xE2500008)
#define TCNTB1 *((volatile unsigned int *)0xE2500018)
#define TCMPB1 *((volatile unsigned int *)0xE250001C)
#define TCNTO1 *((volatile unsigned int *)0xE2500020)
//I/O端口
#define GPD0CON *((volatile unsigned int *)0xE02000A0)
#define GPD0DAT *((volatile unsigned int *)0xE02000A4)

## Slide 27
系统时钟进行初始化，设置PCLK为66MHZ
void clock_init()
{
/* 1、设置PLL_LOCK寄存器（这里使用默认值） */
/* 2、设置PLL_CON寄存器（使用芯片手册推荐的值） */
APLLCON0 = (1 << 0) | (3 << 8) | (125 << 16) | (1 << 31);
/* FOUTAPLL = 1000MHz */
MPLLCON = (1 << 0) | (12 << 8) | (667 << 16) | (1 << 31);
/* FOUTMPLL = 667MHz */
EPLLCON0 = (2 << 0) | (3 << 8) | (48 << 16) | (1 << 31);
/* FOUTEPLL = 96MHz */
VPLLCON = (3 << 0) | (6 << 8) | (108 << 16) | (1 << 31);
/* FOUTVPLL = 54MHz */

## Slide 28
/* 3、选择PLL为时钟输出 */
/* MOUT_MSYS = SCLKAPLL = 1000MHz
** MOUT_DSYS = SCLKMPLL = 667MHz
** MOUT_PSYS = SCLKMPLL = 667MHz
*/
CLK_SRC0 = ((1 << 0) | (1 << 4) | (1 << 8) | (1 << 12));

## Slide 29
/* 4、设置系统时钟分频值 */
/* freq(ARMCLK) = MOUT_MSYS / (APLL_RATIO + 1) = 1000MHz / (0 + 1) = 1000MHz
** freq(HCLK_MSYS) = ARMCLK / (HCLK_MSYS_RATIO + 1) = 1000MHz / (4 + 1) = 200MHz
** freq(PCLK_MSYS) = HCLK_MSYS / (PCLK_MSYS_RATIO + 1) = 200MHz / (1 + 1) = 100MHz
** freq(HCLK_DSYS) = MOUT_DSYS / (HCLK_DSYS_RATIO + 1) = 667 / (3 + 1) = 166MHz
** freq(PCLK_DSYS) = HCLK_DSYS / (PCLK_DSYS_RATIO + 1) = 166 / (1 + 1) = 83MHz
** freq(HCLK_PSYS) = MOUT_PSYS / (HCLK_PSYS_RATIO + 1) = 667 / (4 + 1) = 133MHz
** freq(PCLK_PSYS) = HCLK_PSYS / (PCLK_PSYS_RATIO + 1) = 133 / (1 + 1) = 66MHz
*/
CLK_DIV0 = (0 << 0) | (4 << 8) | (1 << 12) | (3 << 16) | (1 << 20) | (4 << 24) | (1 << 28);
}

## Slide 30
主函数main() ，初始化蜂鸣器IO口，初始化PWM和调用函数功能。
int main()
{
#if 0
/* 配置GPD0[1]为输出 */
GPD0CON &= ~(0xF << 4);
GPD0CON |= 1 << 4;
GPD0DAT |= 1 << 1; //GPD0[1]输出高电平使蜂鸣器发声
#endif
/* 配置GPD0[1]为定时器1输出:TOUT1 */
GPD0CON &= ~(0xF << 4); //清空
GPD0CON |= 2 << 4; //[7:4]=0b0010表示TOUT1功能
/*

## Slide 31
** 配置定时器输入频率，使用timer1
** Timer Input Clock Frequency = PCLK / ( {prescaler value + 1} ) / {divider value}
** = 66MHz / (65 + 1) / 8 = 125000
** 假设输出频率为n，则
** TCNTB1 = 125000 / n
*/
TCFG0 = 65;
TCFG1 = 3 << 4; // [7:4]=0b0011，表示1/8分频
/* 产生1Hz,占空比为50%的输出频率 */
TCNTB1 = 125000 / 1; //递减缓冲寄存器值为定时器输出
//频率=125000
TCMPB1 = TCNTB1 / 2; //比较缓冲寄存器值为125000/2,控
//制占空比为50%
TCON = (1 << 9); //手动更新on
TCON = (1 << 8) | (1 << 11); //启动定时器/手动更新off
//自动重载开启
while (1);
return 0;
}