## Slide 1: 第3次课 嵌入式系统编程
李剑

## Slide 2: 上节课内容复习（一）
S5PV210开发板的嵌入式Linux开发步骤：
1，Bootloader初始化硬件设备、加载操作系统， JTAG接口烧写
2，嵌入式系统中的Linux内核需要量身定做，USB或者网络烧写
3，文件系统也称文件管理系统，是操作系统用于管理、组织存储设备上的文件的一种方法。也需要量身定做。
Bootloader开发
编译Linux内核
制作文件系统

## Slide 3: 上节课内容复习（二）
软
件
开
发
运行程序
JTAG
（烧写、调试程序等）
RS232
（控制台输入、输出）
网络、USB
（传输文件等）
其他连接方式
宿主机
目标板
编译环境：
1、编译工具gcc
2、编译工具链
开发环境：
虚拟机，linux，
代码阅读器，
数据传输
NFS文件系统

## Slide 4: 上节课内容复习（三）
13个常用的linux命令(课本45页)
1、将文件fork.c拷贝到~/dir1这个目录下，并改名为 y1.c。
  答案：cp –i fork.c ~/dir1/y1.c
2、显示目录/usr下的所有文件和子目录的名字
  答案：ls -a /user
3、在mydir目录下查找.c文件，并将搜索到的文件删除。
  答案：find /mydir -name “*.c”-exec rm {}
Sd卡烧写代码：
将文件led.bin烧写到SD卡的扇区1
dd bs=512 iflag=dsync oflag=dsync if=led.bin of=/dev/sdb seek=1
seed=num
指定烧写扇区
if=file、of=file
指定输入、输出文件
iflag=flag、of=flag
指定访问输入、输出文件的方式
bs=Bytes
设置读写缓冲的字节数，即扇区大小

## Slide 5: 第4章 嵌入式编程基础知识
GNU ARM常用汇编指令
ARM-Thumb子程序调用（ATPCS）规则
ARM交叉工具链
Makefile

## Slide 6: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
GNU 是一个计划或者叫运动。在这个旗帜下成立了 FSF(自由软件基金会)，起草了 GPL(通用公共许可证) 等。接下来大家纷纷在 GNU 计划下做了很多的工作和项目，基本实现了当初的计划。
为保证 GNU 软件可以自由地“使用、复制、修改和发布”，所有 GNU 软件都有一份在禁止其他人添加任何限制的情况下授权所有权知利给任何人的协议条款，GNU 通用公共许可证（GNU General Public License，GPL）。即“反版权”（或称道 Copyleft）概念。
简单的说，就是自由软件。

## Slide 7: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
4.1.1 相对跳转指令b和bl
功能：
跳转指令b、跳转连接指令bl，改变指令执行顺序 实现正负32MB的跳转。
语法格式：
b {条件} 目标地址
bl {条件} 目标地址
区别：
指令b完成跳转后，不会返回
指令bl跳转前，将bl指令的下一条指令地址保存在lr寄存器（r14程序连接寄存器）中()。
Notes: 指令bl跳转前，将bl指令的下一条指令地址保存在lr寄存器（r14程序连接寄存器）中：意味着如果读取R14中的地址，就可以跳回来。

## Slide 8: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
4.1.1 相对跳转指令b和bl
22 .globl _start （ .globl伪指令：声明 _start 为全局函数 ）
23 _start: b reset
……
94 reset:
95 bl save_boot_params
96 mov r1 #123
……
163 save_boot_params:
……
两次无条件跳转

## Slide 9: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
4.1.2 数据传送指令mov和地址读取伪指令ldr
功能：
mov指令将一个立即数或寄存器的值（注意：这里不能是内存）赋给另一个寄存器。
ldr指令可以是大范围的地址读取伪指令（第二个参数前面有“=”时），也可以是内存访问指令。
命令 | 功能
mov r1, r2 | 
mov r1, #123 | 
ldr r1, =123 | 
ldr r1, =0x12345678 | 
ldr r1, 0x12345678 | 
mov指令只能访问寄存器，ldr则可以访问内存，弥补了mov指令的局限性
将寄存器 r2 中的内容赋给 r1
将立即数123赋给寄存器 r1
系统自动用mov指令替代，实现r1=123
r1=0x12345678
将0x12345678地址处的值赋给r1寄存器

## Slide 10: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
4.1.3 内存访问ldr、str、ldm、stm
功能：
ldr和str都是内存访问指令。ldr从某个地址读取数值，str把数据存到内存中去。
命令 | 功能
ldr r1, [r2+4] | 
str r1, [r2+4] | 
将地址为 r2+4 的内存单元中的内容读取到 r1寄存器
将 r1寄存器中的内容保存到地址为 r2+4 的内存单元中

## Slide 11: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
4.1.3 内存访问ldr、str、ldm、stm
功能：
ldm和stm属于批量内存加载和存储指令，可以实现在一组寄存器和一块连续的内存单元之间传输数据。
语法格式：
ldm{cond}<mode> <rn>{!} <register list>{^}
stm{cond}<mode> <rn>{!} <register list>{^}
下一张ppt说明各个参数的含义

## Slide 12: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
ldm{cond}< mode> <rn>{!} <register list>{^}
stm{cond}< mode> <rn>{!} <register list>{^}
说明：
{cond}根据cpsr寄存器中的条件标志位决定是否执行指令，分别有4类，一共16种；（见课本53页表4-1）
<mode> 表示地址变化模式，分别有8种，分别为数据块和堆栈操作；（见课本53页表）
<rn>表示基址寄存器，保存内存的地址，{!}表示指令执行后<rn>的值会更新为下一个内存单元的地址，但不能为r15；
<register list>寄存器列表，以“，”隔开；
{^}根据<register list>中是否有pc寄存器分为两种情况：若有pc寄存器，则执行完指令后，将spsr寄存器中的值复制到cpsr寄存器中，实现从中断处理函数中返回；若没有pc寄存器，则表明操作的是用户模式而非特权模式的寄存器。
4.1.3 内存访问ldr、str、ldm、stm

## Slide 13: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
stmdb sp!, {r0-r12,lr}
将 r0~r12以及 lr 寄存器的内容保存到 sp 表示的内存中，并且指令执行后sp=sp-14*4。
lr就是连接寄存器r14。
ldmia sp!, {r0-r12,pc}^
将sp表示的内存中的数据以此存储到寄存器r0~r12以及 pc 中，并且指令执行后，将spsr的值复制到cpsr，sp=sp+14*4。
“若有pc寄存器，则执行完指令后，将spsr寄存器中的值复制到cpsr寄存器中，实现从中断处理函数中返回”
4.1.3 内存访问ldr、str、ldm、stm

## Slide 14: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
4.1.4 加减指令add、sub
语法格式：
add/sub 寄存器，数据
add/sub 寄存器，寄存器
add/sub 寄存器，内存单元
add/sub 内存单元，寄存器
命令 | 功能
add r1, 8 | 
add r1, r2 | 
add r1, [0x12345678] | 
add [0x12345678], r1 | 
功能：
add实现加法，sub实现减法
r1=r1+8
r1=r1+r2
r1=r1+内存0x12345678中的值
内存0x12345678中的值加r1再写回内存

## Slide 15: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
4.1.5 程序状态寄存器访问指令msr、mrs
语法格式：
msr cpsr/spsr，<register>
mrs <register>，cpsr/spsr
功能：
msr和mrs对程序状态寄存器cpsr和spsr进行读/写操作
用于设置处理器工作模式、开关cache、屏蔽中断等
命令 | 功能
msr cpsr, r1 | 将 r1 中的内容写到 cpsr寄存器
mrs r1, cpsr | 读取cpsr寄存器到 r
Notes: Cpsr：状态寄存器
Spsr：

## Slide 16: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
4.1.5 程序状态寄存器访问指令msr、mrs
语法格式：
msr cpsr/spsr，<register>
mrs <register>，cpsr/spsr
功能：
msr和mrs对程序状态寄存器cpsr和spsr进行读/写操作
用于设置处理器工作模式、开关cache、屏蔽中断等
命令 | 功能
msr cpsr, r1 | 将 r1 中的内容写到 cpsr寄存器
mrs r1, cpsr | 读取cpsr寄存器到 r

## Slide 17: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
4.1.6 其他伪指令：控制翻译程序如何生成机器指令代码
1）.word expressions
定义一个字，并为其分配4B空间
类似有 .byte、.short、.int、.long
2）.extern
定义一个外部符号（变量或函数）
3）.text
表示一下语句属于代码段
类似有数据段 .data、bss段
4）.global
定义一个全局标号
常见声明 _start 为全局函数
.golbal _start
_start: ……
Notes: 指令：是控制程序运行时的机器代码运作的，是CPU执行的依据，编程、编译、执行都是有效的。 伪指令：不直接控制运行时刻的机器，但是控制翻译程序如何生成机器指令代码，也就是只为编译服务，编译完成后，伪指令的作用也就消失了。
BSS段（bss segment）通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域

## Slide 18: 4.1 GNU ARM常用汇编指令
4.1.6 其他伪指令：控制翻译程序如何生成机器指令代码
5）.align absexpr1,absexpr2
以某种对齐方式在未使用的存储区域填充数值
absexpr1表示对齐方式为4、8、16或32字节
absexpr2表示填充的数值
6）.marcro
宏定义标记
以.marcro表示开始，以.endm 表示宏定义结束，以
.exitm表示跳出宏定义

## Slide 19: 4.2 ARM-Thumb子程序调用（ATPCS）规则
寄存器 | 别名 | 在ATPCS中的规则
r15 | pc | 程序计数器
r14 | lr | 连接寄存器
r13 | sp | 栈寄存器
r12 | ip | 内部子程序调用scratch寄存器（临时寄存器）
r11 | v8(fp) | ARM状态局部变量寄存器8（ARM状态帧指针）
r10 | v7(sl) | ARM状态局部变量寄存器7（在支持数据栈检查的ATPCS中为数据栈限制指针）
r9 | v6(sb) | ARM状态局部变量寄存器6（在支持RWPI的ATPCS中为静态基址寄存器）
r8 | v5 | ARM状态局部变量寄存器5
r7 | v4(wr) | ARM状态局部变量寄存器4（Thumb状态工作寄存器）
r6 | v3 | ARM状态局部变量寄存器3
r5 | v2 | ARM状态局部变量寄存器2
r4 | v1 | ARM状态局部变量寄存器1
r3 | a4 | 参数/结果/scratch寄存器（临时寄存器）4
r2 | a3 | 参数/结果/scratch寄存器3
r1 | a2 | 参数/结果/scratch寄存器2
r0 | a1 | 参数/结果/scratch寄存器1
r12~r15特殊状态寄存器 r9~r10也可作特殊寄存器 r7在Thumb下作为特殊寄存器
r4~r11用于保存子程序的局部变量，别名V1~V8。 Thumb指令集只能用r4~r7保存子程序的局部变量。
r0~r3用于传递参数给子程序 / 返回子程序结果 ARM状态下r12寄存器也可用于在子程序之间传递立即数
寄存器使用规则：
Notes: 这些寄存器通常都还会有别名，经常在汇编语言中出现。
ATPCS：ARM-Thunmb 子程序调用规则。
scratch register 临时寄存器

## Slide 20: 4.3 ARM工具链
在交叉开发模式下，编译工具不能使用x86下的gcc、ld、objcopy等命令，需要采用ARM平台的编译工具，这就是交叉工具。
编译工具 arm-linux-gcc
链接工具 arm-linux-ld
对象生成工具 arm-linux-objcopy

## Slide 21: 4.3.1 编译工具arm-linux-gcc
将C/C++代码编译成可执行文件需要以下4个步骤。
1）预处理（Pre-Processing）
2）编译（Compiling）
3）汇编（Assembling）
4）链接（Linking）
这四个步骤不是每个文件都需要的。
编译器根据不同文件类型（后缀）判断选用那些具体编译步骤。（见课本57页的表4-3）。
其中.C文件不需要连接，.S文件为arm汇编，不需要编译和连接。.o(目标文件)和.a(归档库文件)，被传送给链接器
下面，我们分别介绍这四个步内容。
Notes: 这四个步骤不是每个文件都需要的，即arm-linux-gcc 处理的时候，可能完成4步，也可以完成其中的2步。

## Slide 22: 4.3.1 编译工具arm-linux-gcc
1）预处理（Pre-Processing）
命令：arm-linux-cpp
将以“#”开头的预处理命令，包括“#include”、“# define”、“#if”、“#ifdef”等命令进行预处理。
— #include：将所包含文件插入源文件
— #define：将宏定义展开
— #if、#ifdef：根据条件选择要使用的代码
将上述代码输出到“.i”文件中等待进一步处理。

## Slide 23: 4.3.1 编译工具arm-linux-gcc
2）编译（Compiling）
命令：ccl
将预处理后的“.i”文件“翻译”为汇编代码
3）汇编（Assembling）
命令：arm-linux-as
将编译后的汇编代码 “翻译”为对应格式的机器代码，生成目标文件（OBJ文件）
4）链接（Linking）
命令：arm-linux-ld
将OBJ目标文件、库文件链接起来生产可在特定平台运行的可执行文件

## Slide 24: 4.3.1 编译工具arm-linux-gcc
在arm-linux-gcc的编译过程，可以通过命令选项来控制。这些命令选项分为：
  总体选项（Overall Options）
  警告选项（Warning Options）
  调试选项（Debugging Options）
  优化选项（Optimization Options）
  链接选项（Linking Options）
  目录选项（Directory Options）

## Slide 25: 4.3.1 编译工具arm-linux-gcc （5-1）
总体选项（Overall Options）
1）-c
完成预处理、编译、汇编后输出“.o”目标文件
可用“-o”选项自定义输出文件名
不做链接处理
2）-S
将“.c”、“.i”文件编译输出为“.s”汇编文件
可用“-o”选项自定义输出文件名
必要时先进行预处理、再进行编译
Notes: 不同地方，对三个工作模式的叫法不一样。

## Slide 26: 4.3.1 编译工具arm-linux-gcc （5-2）
总体选项（Overall Options）
3）-E
仅完成预处理后输出“.i” 文件
可用“-o”选项自定义输出文件名
4）-o filename
自定义输出文件名
没有“-o”选项时，输出原文件名
5）-v
打印选项，打印gcc编译器的驱动程序、与处理器版本、编译器版本等信息

## Slide 27: 4.3.1 编译工具arm-linux-gcc （5-3）
打开课本第59页，看例题。
1，gcc -c –o main.o main.c
2，gcc -c –o fun.o fun.c :
注：上面的第1步和第2步，先预处理、编译和汇编main.c和fun.c文件，并生成obj文件。
3，gcc –o test main.o fun.o
注：第3步，将obj文件链接生成可执行文件test（ main.o和fun.o合成test文件 ）。

## Slide 28: 4.3.1 编译工具arm-linux-gcc （5-4）
警告选项（Warning Options）
——根据需要可以通过参数项“-Woptions”指定不同类型的警告
gcc -Wall -c –o main.o main.c(就会出现警告信息)
调试选项（Debugging Options）
——利用参数项“-goptions”产生不同的调试信息
优化选项（Optimization Options）
——利用参数项“-Ooptions”产生4个不同等级的优化编译方式
Notes: 59页的代码有错误，所以编译会出现错误信息： gcc -Wall -c –o main.o main.c(就会出现警告信息)，如果没有wall，不会出现警告信息。
其他选项，不展开讲了，学生自己查阅。

## Slide 29: 4.3.1 编译工具arm-linux-gcc（5-5）
链接选项（Linking Options）
——利用参数项“-options”选择将哪些OBJ文件链接进可执行文件或库文件中
目录选项（Directory Options）
——利用参数项“-options”指定搜素路径用于查找头文件、库文件、及编译器相关文件

## Slide 30: 4.3.2 链接工具arm-linux-ld
arm-linux-ld用于将多个目标文件、库文件链接成可执行文件。
“-T”选项可以，指定代码段（code segment）、数据段（data segment）、bss段（block started by symbol）的起始地址。
“-T”选项也可以，指定某个链接脚本，并在脚本里进行更加复杂的设置地址。
“-T”选项仅用于链接Bootloader、内核等于底层硬件相关的软件；如果链接运行于操作系统上的应用程序，会采用默认链接，无需“-T”指定。
Notes: .bss: 未被初始化的全局的C变量（内存空间）

## Slide 31: 4.3.2 链接工具arm-linux-ld
1）指定段起始地址
-Ttext startdress
-Tdata startdress
-Tbss startdress
startdress表示起始地址
例题：
arm-linux-ld –Ttext 0xD0020010 led_on.o –o led_on_elf
将led_on.o文件链接输出为led_on_elf文件，并设置代码段的运行起始地址为0xD0020010（十六进制数）。由于数据段、bss段的起始地址没有被定义，因此依次在代码段后面。

## Slide 32: 4.3.2 链接工具arm-linux-ld
2）在链接脚本中指定地址
由SECTIONS描述输出文件的内存布局
例：ENTRY(start.o)
SECTIONS
{
.=0x1000000;
.text : {
*(.text);
}
.=0x2000000;
.data ALIGN(32) :{
*(.data);
}
.bss ALIGN(32) :{
*(.bss);
}
}
——————程序入口
——————以“.”表示当前地址，将地址0x10000000赋给代码段 .text
——————“.text”段名，自行命名
———— “*(.text)”表示代码段的实际内容，这部分内容被链接到起
始地址为0x10000000的内存区域
———— ALIGN(32)以32字节将数据段“.data”的数据对齐
———— “.bss”段紧接着“.data”段的内存
Notes: ALIGN：指定地址对齐，对齐后的地址才是真正运行的地址。为了加快存取指令的速度。

## Slide 33: 4.3.3 对象生成工具arm-linux-objcopy
利用arm-linux-objcopy命令在复制文件到另一个文件夹的过程中改变源文件格式、进行格式转换后输出目的文件。
语法格式（以下为列举，实际参数很多，见课本64页）：
Arm-linux-objcopy [-F bfdname | --target=bfdname]
[-l bfdname | --input-target=bfdname] —指明源文件格式
[-O bfdname | --output-target=bfdname] —用指定格式
[-S | --strip-all] 输出文件
[-g | -- strip=debug]
[-R sectionname | --remove-section=sectionname]
……
[-V | --version] [--help]
input-file [outfile]
例：arm-linux-objcopy –O binary –S Led_on_elf Led_on.bin
-O:将OLF文件Led_on_elf转换为二进制文件Led_on.bin
-S: 不从源文件复制重定位信息和符号信息到目标文件中去。
Bfdname是BFD库中的标准格式名

## Slide 34: 4.4 Makefile简介
Makefile文件的基本规则样式：
目标(target)…：依赖(prerequiries)…
<tab>命令(command)
4.4.1 基本规则
Make会依赖于所指定的makefile文件中定义的规则对源文件进行编译，makefile就像一个shell脚本，里面的命令被一条条的执行。
目标(targe)是OBJ目标文件、或执行文件、或标签；通常是一个文件，也可是多个文件。
依赖(prerequiries)是生成目标文件所需的文件，个数不限。
命令(command)是编译器make所要执行的命令，命令数不限，每个命令占用一行，且每行命令必须以[tab]键开头，否则会报错。

## Slide 35: 4.4.2 make如何工作
如果直接输入make命令，工作流程如下：
（1）make命令默认在工作目录中寻找名为GNUmakefile、makefile、Makefile的文件作为makefile输入文件。此外可以用“-f filename或--file filename”参数指定filename文件为makefile文件。
（2）若找到makefile文件，继续寻找第一个目标文件。
（3）检查目标文件是否存在，并判断依赖文件是否被更新。
（4）若目标文件不存在，或依赖文件被更新，则执行后面的命令生成相应目标文件；如果依赖文件作为另一个目标文件，则嵌套执行（3）（4）的动作，直至最终编译出第一个目标文件。

## Slide 36: 4.4.3 make变量的用法
1）递归展开式变量
定义方法一：=
定义方法二：
define <command-name>
line1
line2
…
endef
结果：把line1、line2…合成一行
a = 5
b = $(a) $()代表引用
a = 10
结果：b = 10
define two-lines：变量名和define在同一行
echo hello：
echo world!
endef
如果定义了two-lines，那么就在shell里输出 hello： world!。 等价于：
two-lines =echo hello; echo world!
在GUN Make中，根据变量的定义方式和展开时机，有2种变量定义（赋值）
Notes: 缺点：可能会无限展开
指令echo：在shell中显示echo这条命令和这条命令的输出结果

## Slide 37: 4.4.3 make变量的用法
2）直接展开式变量
定义：:= 引用：$()
注意：变量后的空格也被作为变量的一部分
x := hello linux #linux后面有5个空格
x的值是“hello linux ”
= 是递归展开式变量
value1 = 5
value2 = $(value1)
value1 = 6
最终$(value2)就变成了6
:= 是直接展开式变量
value1 := 5
value2 := $(value1)
value1 :=6
最终$(value2)是5
理解两者之间的区别：
“:=”是直接编译复制， “=”是整体编译，后期赋值

## Slide 38: 4.4.3 make变量的用法
3）“?=”操作符
条件赋值操作符，定义：?=
变量在之前没有赋值的情况下才能对这个这个变量赋值。
FOO ?= bar
等价于
ifeq($(origin FOO) undefined)
FOO = bar
Endif

## Slide 39: 4.4.3 make变量的用法
4）“+=”操作符
操作符“+=”右边的变量，若在前面已被定义为直接展开式变量，则在此直接展开；否则为递归展开式变量。
5）自动化变量
$?: 表示依赖文件列表中被改变过的所有文件（即更新的文件）
$^: 表示规则中通过目录搜索得到的所有依赖文件
$@: 表示规则中的目标文件
$<: 表示规则中通过目录搜索得到的所有依赖列表的第一个依赖文件

## Slide 40: 4.4.4 make的常用函数介绍
函数调用格式
格式1：$(function arguments) 区别：小括号
格式2：${function arguments} 大括号
—— 在make中，以“$”开头表示函数（记住这句话）
—— function为函数名
—— arguments为变量名；
—— 函数名与变量名之间以空格或Tab隔开
—— 多个变量以“,”隔开

## Slide 41: 4.4.4 常用函数介绍
1）文本处理函数（见课本68页）
字符替换函数 subst
调用格式 $(subst From, To, Text)
将文本Text中的“From”字符替换为“To”字符
$(subst Windows, Linux, Windows is an OS!)
结果：Linux is an OS!

## Slide 42: 4.4.4 常用函数介绍
1）文本处理函数
$(patsubst %.c, %.o, x.c.c bar.c)
结果：x.c.o bar.o
模式替换函数 patsubst
调用格式 $(patsubst Pattern, Replacement, Text)
将文本Text中以空格分开的单词中的Pattern模式替换为Replacement，模式以通配符“%”表示

## Slide 43: 4.4.4 常用函数介绍
1）文本处理函数
去空格函数 strip
调用格式 $(strip Strint)
去掉字符串Strint开头和结尾的空格，并将其中多个连续空字符合并为一个空字符。
查找字符串函数 findstring
调用格式 $(findstring Find, In)
在字符串In中查找Find字符串，如果存在Find字符串，则返回Find；如果不存在Find，则返回空。

## Slide 44: 4.4.4 常用函数介绍
1）文本处理函数
过滤函数 filter
调用格式 $(filter Pattern…, Text)
返回以空格分割的Text字符串中所有符合Pattern模式的字符串；若存在多个模式，模式之间以空格隔开，并可采用通配符%。
反过滤函数 filter-out
调用格式 $(filter-out Pattern…, Text)
与过滤函数功能相反，返回不符合Pattern模式的字符串。

## Slide 45: 4.4.4 常用函数介绍
1）文本处理函数
排序函数 sort
调用格式 $(sort List)
以字母升序排序，同时去掉重复。
取单词函数 word/wordlist
调用格式 $(word N, Text)
从Text中取出第N个单词（N≥1）。
调用格式 $(wordlist S, E, Text)
在Text中取出从第S个到第N个单词（S≥1、E≥1 ）。

## Slide 46: 4.4.4 常用函数介绍
2）文件名处理函数
提取文件名路径 dir
调用格式 $(dir Names…)
提取“Names…”中每一个文件名的路径，路径从文件名开始到最后一个斜线（包括斜线）之前的所有字符。
$(dir Desktop/c_temp/c3 makefile)
结果：Desktop/c_temp/ ./
提取文件名路径 notdir
调用格式 $(notdir Names…)
功能与dir完全相反
$(notdir Desktop/c_temp/c3) 结果：?

## Slide 47: 4.4.4 常用函数介绍
2）文件名处理函数
提取文件名后缀 suffix
调用格式 $(suffix Names…)
提取“Names…”中每一个文件名的后缀名，包括“.”号。
$(suffix Desktop/c_temp/c2/cc2.c)
结果：.c
提取文件名前缀 basename
调用格式 $(basename Names…)
提取“Names…”中每一个文件名的前缀，不包括“.”
$(basename Desktop/c_temp/c2/cc3.c) 结果：?

## Slide 48: 4.4.4 常用函数介绍
2）文件名处理函数
为文件名后添加后缀 addfix
调用格式 $(addsuffix SUFFIX,Names…)
为“Names…”中每一个文件名添加后缀名。
$(addsuffix .c foo bar)
结果：foo.c bar.c
为文件名添加前缀addprefix
调用格式 $(addprefix PREFIX,Names…)
为“Names…”中每一个文件名添加前缀名。
$(addprefix src/, foo bar) 结果：?

## Slide 49: 4.4.4 常用函数介绍
2）文件名处理函数
列出符合格式的文件名 wildcard
调用格式 $(wildcard PATTERN)
列出当前目录下符合PATTERN格式的文件名，并以列表形式显示结果。
$(wildcard *.c)
结果：cc2.c cc4.c

## Slide 50: 4.4.4 常用函数介绍
3）其他处理函数
循环函数 foreach
调用格式 $(foreach VAR, LIST, TEXT)
把LIST中由空格分割的单词依次取出并赋给变量VAR，然后执行TEXT表达式，直到LIST的最后一个单词被取出并执行完TEXT为止。
dirs := a b c d
files := $(foreach dir, $(dirs), $(wildcard $(dir)/*))
等价于依次执行： $(wildcard a/*)
$(wildcard b/*)
$(wildcard c/*)
$(wildcard d/*)

## Slide 51: 4.4.4 常用函数介绍
3）其他处理函数
条件函数 if
调用格式
$(if CONDITION, THEN-PART[, ELSE-PART])
如果条件CONDITION非空，则执行THEN-PART的表达式；否则，如果条件CONDITION为空，则执行ELSE-PART表达式。
subdir := $(if $(SRC_DIR) $(SRC_DIR),/home/ect)
结果： 如果SRC_DIR的值非空，则将SRC_DIR指定的目录作为一个子目录；否则，如果SRC_DIR的值为空，则将/home/etc作为一个子目录。