## Slide 1: 第6次课 嵌入式系统编程
李剑

## Slide 2: 上节课内容复习（2-1）
GPIO接口有至少两个寄存器：通用I/O控制寄存器、通用I/O数据寄存器。
控制寄存器用以设置引脚是输入还是输出
数据寄存器借助引脚与外设传输数据
控制寄存器GPxnCON：用来设置GPIO引脚的功能；每4位控制一个引脚，0000时为输入IO口，0001时为输出IO口，其他端口根据其功能的不同可以单独查看S5PV210的芯片手册。（85页，表6-1为例）
数据寄存器GPxnDAT：决定引脚的输入或输出电平状态，引脚为输入时，读寄存器可读取引脚电平的高低状态；引脚为输出时，写寄存器使得引脚输出高低电平。

## Slide 3: 上节课内容复习（2-2）
首先，要确定控制过程所用到的GPIO端口的功能，如果只是作为基本输入/输出引脚来进行控制，则大部分情况下不需要进行GPIO上拉/下拉寄存器的设置，如果需要使用引脚其他功能，则需对照S5pv210的芯片手册对相应位进行设定。
其次，要进行引脚输入/输出方向控制，通过端口控制寄存器进行相应设置，完成端口作为输入/输出功能或者第二功能引脚的配置（0000表示输入，0001表示输出）。
最后，对数据寄存器进行操作完成输入/输出功能的实现，如果设置为输入引脚，则通过读取数据寄存器就能实现引脚状态的读取，反之，如果设置为输出引脚，则通过写寄存器就能实现引脚状态的设置。

## Slide 4
1. 硬件原理图
通过按键K1、K2控制LED_1、LED_2指示灯。
要求：按键K1、K2分别对应指示灯LED_1、LED_2的通断，当按键按下时，对应的LED指示灯被点亮。按键应当作为输入引脚来获取引脚的状态判断按键是否被按下；LED指示灯则作为输出引脚，当按键被按下以后，设置LED数据寄存器的状态，控制LED指示灯的亮与灭。
6.3 按键控制LED实例

## Slide 5
某开发板按键的硬件连接图如图所示，8个按键对应于EINT0-5，及KP_COL6-7。题目只要求KEY1,KEY2操作。
6.3 按键控制LED实例
Notes: 我们先看按键部分。
如果对此按键电路图简化，就得到下一张ppt的电路图。

## Slide 6
某开发板按键与S5PV210连接图如图所示，8个按键对应于EINT0-5，及KP_COL6-7
6.3 按键控制LED实例
按键KEY1～6与GPH0_0~ GPH0_5连接
按键KEY7～8与GPH2_6~ GPH2_7连接

## Slide 7
查阅GPH0和GPH2的三个寄存器的地址以及每个引脚所对应的寄存器位。以GPH0为例。KEY1,KEY2对应GPH0_0,1
6.3 按键控制LED实例
GPH0寄存器地址
GPH0控制寄存器的设置
Notes: 如果KEY1，key2，为按键，应该怎么设置？

## Slide 8
LED灯的硬件连接图如图所示。当控制引脚置位高电平时，线路处于导通，此时对应的LED灯点亮；当控制引脚置为低电平时，对应线路处于断路状态，此时，对应的LED灯灭。
6.3 按键控制LED实例
Notes: 接下来，我们看LED控制电路。

## Slide 9
LED指示灯作为输出引脚，S5pv210直接通过控制引脚GPC1[4:3]的高低电平来实现LED指示灯的通断。
程序设计逻辑为：
（1）将按键对应引脚设置为输入引脚，将LED指示灯对应控制引脚设置为输出引脚。
（2）通过查询方式进行按键状态的判断，从而实现对LED指示灯的控制。
6.3 按键控制LED实例

## Slide 10
6.3 按键控制LED实例
GPIO口控制LED指示灯的实例代码，以c语言编写key.c代码
定义GPC1和GPH0的两个寄存器的地址所指向的内容
#define GPC1CON *((volatile unsigned long *)0xE0200060)
#define GPC1DAT *((volatile unsigned long *)0xE0200064)
#define GPH0CON *((volatile unsigned long *)0xE0200C00)
#define GPH0DAT *((volatile unsigned long *)0xE0200C04)

## Slide 11
6.3 按键控制LED实例
int main()
{
int key_val = 0;
int bit;
GPC1CON &= ~(0xFF << 12);
GPC1CON |=((0x01<<12)|(0x01<<16));
// 配置GPC1_3和GPC1_4为输出：LED1和LED2
LED控制引脚设置为输出引脚GPC1_3/4——LED1/2

## Slide 12
6.3 按键控制LED实例
GPC1DAT &= ~(0xFF << 0);
LED指示灯初始化状态都熄灭。
GPH0CON &= ~(0xFF << 0);
// 配置GPH0_0和GPH0_1为输入：key0和key1
按键初始化。
while (1)
{ key_val = GPH0DAT & 0x3;
//取得GPH0DAT的低两位，赋值给key_val
if (key_val) //如果不为0，表示可能有按键按下
{
delay(500000); // 防抖延时

## Slide 13
6.3 按键控制LED实例
key_val = GPH0DAT & 0x3;
//延时后继续获取GPH0DAT的的低两位
if (key_val) //如果还不为0，表示真正有按键按下
{
if (0x01 == key_val)
// 如果值为0x1（0b01）表示key1按下
GPC1DAT ^= 1 << 3; // 点亮toggle LED1
else if (0x02 == key_val)
// 如果值为0x2（0b10）表示key2按下
GPC1DAT ^= 1 << 4; // 点亮toggle LED2
}
}
}
return 0;
}

## Slide 14
6.3 按键控制LED实例
程序入口（start.S文件）。
.global _start @声明一个全局的标号
_start:
bl main @跳转到C函数去执行
halt:
b halt

## Slide 15
6.3 按键控制LED实例
Makefile文件
key.bin: start.o key.o
arm-linux-ld -Ttext 0x20000000 -o key.elf $^
arm-linux-objcopy -O binary key.elf $@
arm-linux-objdump -D key.elf > key.dis
key.o : key.c
arm-linux-gcc -c $< -o $@
start.o:start.S
arm-linux-gcc -c $< -o $@
clean:
rm *.o *.elf *.bin *.dis

## Slide 16
6.4 跑马灯实例
让led1和led2，轮流亮。
实现跑马灯的Main.c代码
#define GPC1CON (*((volatile unsigned long *)0xE0200060))
#define GPC1DAT (*((volatile unsigned long *)0xE0200064))
#define LEDS 1
#define DELAYVAL 1

## Slide 17
6.4 跑马灯实例
/*延时等待函数*/
int delay(int time)
{
int i,j;
for(i=0;i<time;i++)
{
for(j=0;j<0xfffff;j++);
}
return 0;
}

## Slide 18
6.4 跑马灯实例
int main()
{
//设置功能引脚GPIO
GPC1CON &=~(0xFF<<12); //清零12到19位
GPC1CON |=((LEDS<<12)|(LEDS<<16));
// 设置19：12位为00010001，即GPC1_3
// GPC1_4为output功能
//设置数据引脚GPIO
GPC1DAT |=3<<3;
//GPC1DAT &=~(3<<3); //熄灭两个led
//GPC1PUD = 0x2AA;

## Slide 19
6.4 跑马灯实例
while(1)
{ //点灯
GPC1DAT |=1<<3; //亮led1
delay(DELAYVAL); //等待
GPC1DAT &=~(1<<3); //灭led1
delay(DELAYVAL);
GPC1DAT |=2<<3; //亮led2
delay(DELAYVAL);
GPC1DAT &=~(2<<3); //灭led2
delay(DELAYVAL);
} }

## Slide 20: 第7章 通用异步收发器UART
UART的原理及S5PV210的UART介绍
S5PV210 的UART应用实例

## Slide 21: 7.1 UART的原理及S5PV210的UART
7.1.1 UART通信的基本原理
1. UART简介
UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter）通用异步收发器。
并行通信：数据的各个位同时进行传送，其特点是传输速度快；当传输距离远、位数多时，通信线路变复杂且成本提高。
串行通信：数据一位位地顺序传送，其特点是适合于远距离通信，通信线路简单，只要一对传输线就可以实现全双工通信，从而大大降低成本。

## Slide 22: 7.1 UART的原理及S5PV210的UART
RS232
美国电子工业协会EIA在1970年指定的一种串行通信接口标准，9芯D插头。
RS422
采用4根数据线，加一根地线，全双工、差分传输、多点通信的数据传输协议。
RS485
是在RS-422的基础上，为扩大应用范围，EIA制定了RS-485标准，添加了多点、双向通信能力。
7.1.1 UART通信的基本原理
1. UART简介

## Slide 23: 7.1 UART的原理及S5PV210的UART
7.1.1 UART通信的基本原理
1. UART简介

## Slide 24: 7.1 UART的原理及S5PV210的UART
7.1.1 UART通信的基本原理
1. UART简介
9针串口
25针串口

## Slide 25: 7.1 UART的原理及S5PV210的UART
2. UART的数据传输
7.1.1 UART通信的基本原理
1) 发送/接收逻辑介绍
发送：从发送FIFO读取数据后“并-串”转换，进行数据位、校验位、启停位等设置，按照一定格式组好后发送。
接收：将接收数据流“串-并”转换，进行校验错误、帧错误、溢出错误、线中止错误等错误检测，并将检测到的状态附加到被写入接收FIFO的数据中，通知CPU执行相应处理。

## Slide 26: 7.1 UART的原理及S5PV210的UART
2. UART的数据传输
7.1.1 UART通信的基本原理
2) UART的信号时序
位：数据传输基本单位
帧：具有完整意义而不可分割的若干位构成“帧”。包括开始位、数据位、校验位（可选）、停止位。
传输前收发双方约定好数据的传输速率（波特率）和数据的传输格式（数据位的个数、是否校验、停止位的个数）

## Slide 27
波特率
高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通信，典型的例子就是GPIB设备的通信。
衡量通信速率的参数，表示每秒传输的位的个数。
通信电话线的波特率为14400、28800和36600。波特率可以远远大于这些值，但是波特率和距离成反比
例如，300波特率表示每秒发送300个位。
2. UART的数据传输
7.1 UART的原理及S5PV210的UART

## Slide 28
数据位
帧：由完整意义，不可分割的若干位组成，包括开始/停止位，数据位和奇偶校验位。
衡量通信中实际数据位的参数。
如何设置取决于想传输的信息。比如，标准的ASCII码是0-127（7位），扩展的ＡSCII码是0-255(8位)。
一个信息包（一帧中的数据位位数），标准的值是4、5、6、7和8位。
2. UART的数据传输
7.1 UART的原理及S5PV210的UART

## Slide 29
用于表示单个包的最后一位。
注意
2.
使用的停止位的位数越多，不同时钟同步的容忍程度越大，但是数据传输率同时也越慢。
1.
典型的值为1、1.5和2位。
停止位
2. UART的数据传输
7.1 UART的原理及S5PV210的UART

## Slide 30
校验位
例如，如果数据是011，那么对于偶校验，校验位为0，保证逻辑高的位数是偶数个。如果是奇校验，校验位为1。
在串口通信中一种简单的检错方式。
对于偶和奇校验的情况，串口会设置校验位（数据位后面的一位），用一个值来确保传输的数据有偶数个或者奇数个逻辑高位。
有四种检错方式：偶、奇、高和低，当然没有校验位也是可以的。
2. UART的数据传输
7.1 UART的原理及S5PV210的UART

## Slide 31: 7.1 UART的原理及S5PV210的UART
2. UART的数据传输
2) UART的信号时序
(1) 数据线上没有数据传送而处于空闲状态，对应高电平，即1状态。
(2) 要发送数据时，UART改变发送数据线的状态，即变为0状态。
(3) UART一帧可发送4、5、6、7、8位数据，一位一位发送数据，最低位先发送。
(4) 数据位后发送校验位，奇校验或偶校验。
(5) 最后发送停止位，对应高电平，可以有1位、1.5位、2位三种，然后数据线恢复空闲状态。

## Slide 32: 1. S5PV210的UART概述
UART支持比特率高达3Mbps，每个UART通道包含两个FIFO用来接收和发送数据，其中，UART0支持接收/发送独立的256字节FIFO，UART1支持64B的FIF0，UART2、3、均支持16B的FIFO。
S5PV210提供4个基于DMA或中断的操作的独立异步串行I/O端口，UART可以通过产生中断或DMA请求来进行CPU和UART之间的数据传输。
发送器和接收器包含了FIFO和数据移位器。
每个UART包含一个波特率发生器、发送器、接收器和一个控制单元。
S5PV210的UART包括可编程波特率、红外发射器/接收器、插入1个或2个停止位、5位、6位、7位或8位的数据宽度以及奇偶校验。

## Slide 33
1. S5PV210的UART概述
7.1.2 S5PV210的UART介绍
S5PV210的UART结构框图
并串转换
串并转换
Notes: UART包含一个波特率发生器、发送器、接收器和一个控制单元

## Slide 34
7.1.2 S5PV210的UART介绍
1) 将UART通道的引脚配置为UART功能
2) 时钟源选择及工作模式设置
3) 设置波特率
4) 设置数据传输格式
5) 启用或禁止FIFO
6) 设置流控
7) 收发数据
8) 收发数据状态的控制
9) 数据传输时的错误控制
2. S5PV210的UART使用（可见课本94页，后续ppt详细讲解）

## Slide 35
7.1.2 S5PV210的UART介绍
1) 将UART通道的引脚配置为UART功能
将GPIO功能设置为UART的接收功能（RXDx）和发送功能（TXDx）
2. S5PV210的UART使用

## Slide 36: 7.1 UART的原理及S5PV210的UART
7.1.2 S5PV210的UART介绍
1) 将UART通道的引脚配置为UART功能
将GPIO功能设置为UART的接收功能（RXDx）和发送功能（TXDx）
2. S5PV210的UART使用

## Slide 37
7.1.2 S5PV210的UART介绍
1) 将UART通道的引脚配置为UART功能
将GPIO功能设置为UART的接收功能（RXDx）和发送功能（TXDx）
2. S5PV210的UART使用
2) 时钟源选择及工作模式设置
可由外部时钟PCLK或系统时钟SLK_UART提供
配置UCONn寄存器选择时钟源
Notes: 课本95页表7-1，ucon0[10]，设置时钟（后面这张ppt有）。

## Slide 38
7.1.2 S5PV210的UART介绍
2) 时钟源选择及工作模式设置
2. S5PV210的UART使用

## Slide 39
7.1.2 S5PV210的UART介绍
3) 设置波特率
根据波特率和所选时钟频率确定寄存器 UBRDIVn 和UDIVSLOTn 的值（bps：波特率）
DIV_VAL = (PCLK/(bps*16)) – 1（外部时钟）
DIV_VAL = (SCLK_UART/(bps*16)) – 1（系统时钟）
UBRDIVn 为 DIV_VAL的 整数部分
UDIVSLOTn 为DIV_VAL的小数部分
(num of1’s in UDIVSLOTn)/16 = DIV_VAL小数部分
DIV_VAL小数部分*16，取整，再查表，就得UDIVSLOTn的值
2. S5PV210的UART使用
Notes: Bps为波特率

## Slide 40
7.1.2 S5PV210的UART介绍
4) 设置数据传输格式
由寄存器 ULCONn 设置红外模式、校验模式、停止位宽度、数据位宽度。
2. S5PV210的UART使用

## Slide 41
7.1.2 S5PV210的UART介绍
2. S5PV210的UART使用
4) 设置数据传输格式（见课本96页，表7-2）

## Slide 42
7.1.2 S5PV210的UART介绍
5) 启用或禁止FIFO
配置寄存器 UFCONn实现是否使用FIFO、设置FIFO触发阈值、FIFO复位功能。
FIFO触发阈值：发送FIFO中有多少个数据时产生中断；接收FIFO中有多少个数据时产生中断。
2. S5PV210的UART使用

## Slide 43
7.1.2 S5PV210的UART介绍
2. S5PV210的UART使用
5) 启用或禁止FIFO

## Slide 44
7.1.2 S5PV210的UART介绍
2. S5PV210的UART使用
5) 启用或禁止FIFO
Rx FIFO Trigger Level

## Slide 45
7.1.2 S5PV210的UART介绍
6) 设置流控
由寄存器 UMCONn 设置流控；由寄存器 UMSTATn 侦测流控状态。
流控：流量控制，防止数据丢失。
2. S5PV210的UART使用
7) 收发数据
发送数据：CPU将数据写入寄存器 UTXHn ，UARTn将数据保存到缓冲区中，并自动发送出去。
接收数据：CPU读取URXHn寄存器即可获得数据。

## Slide 46
7.1.2 S5PV210的UART介绍
8) 收发数据状态的控制
由寄存器 UTRSTATn 可知数据是否收发完毕。
2. S5PV210的UART使用

## Slide 47
7.1.2 S5PV210的UART介绍
8) 收发数据状态的控制（见课本97页，表7-3）
2. S5PV210的UART使用

## Slide 48
7.1.2 S5PV210的UART介绍
8) 收发数据状态的控制
由寄存器 UTRSTATn 可知数据是否收发完毕。
2. S5PV210的UART使用
9) 数据传输时的错误控制
由寄存器 UERSTATn 表示各种错误是否发生。
由bit[0]~bit[3]分别表示是否溢出、是否校验错误、是否帧错误、是否检测到break信号。错误状态被读取后，寄存器自动清零。