## Slide 1: 第7次课 嵌入式系统编程
李剑

## Slide 2: 上节课内容复习（1-1）
1）串行通信：数据一位位地顺序传送，其特点是适合于远距离通信，通信线路简单，只要一对传输线就可以实现全双工通信，从而大大降低成本。
2）发送：从发送FIFO读取数据后“并-串”转换，进行数据位、校验位、启停位等设置，按照一定格式组好后发送。
接收：将接收数据流“串-并”转换，进行校验错误、帧错误、溢出错误、线中止错误等错误检测，并将检测到的状态附加到被写入接收FIFO的数据中，通知CPU执行相应处理。
3）位：数据传输基本单位
帧：具有完整意义而不可分割的若干位构成“帧”。包括开始位、数据位、 校验位（可选）、停止位。
波特率：每秒钟传送的码元符号的个数。

## Slide 3: 第7章 通用异步收发器UART
UART的原理及S5PV210的UART介绍
S5PV210 的UART应用实例

## Slide 4
7.1.2 S5PV210的UART的使用
1) 将UART通道的引脚配置为UART功能
2) 时钟源选择及工作模式设置
3) 设置波特率
4) 设置数据传输格式
5) 启用或禁止FIFO
6) 收发数据
7) 收发数据状态的控制
8) 数据传输时的错误控制
2. S5PV210的UART使用（可见课本94页，后续ppt详细讲解）
Notes: (3）波特率，就是异步传输的时候，接受和发送端之间没有同步时钟，所以就考一个约定的频率进行数据传输。
(4) 停止位，数据位，是否红外等
串口接收到的数据可以先进入FIFO，不必马上进入中断服务程序接收，这样可节省CPU时间。对于发送数据也一样，可以把要发送的数据一起写入FIFO，串口控制器可按写入顺序依次发送出去
(6)

## Slide 5
7.1.2 S5PV210的UART介绍
1) 将UART通道的引脚配置为UART功能
将GPIO功能设置为UART的接收功能（RXDx）和发送功能（TXDx）
2. S5PV210的UART使用
Notes: 下一章PPT中有它的用户手册。

## Slide 6: 7.1 UART的原理及S5PV210的UART
7.1.2 S5PV210的UART介绍
1) 将UART通道的引脚配置为UART功能
将GPIO功能设置为UART的接收功能（RXDx）和发送功能（TXDx）
2. S5PV210的UART使用
Notes: 根据数据手册表，为串口0设置引脚：
GPA0CON&=~0xFF；
GPA0CON!=(2<<0)|(2<<4)

## Slide 7
7.1.2 S5PV210的UART介绍
2. S5PV210的UART使用
2) 时钟源选择及工作模式设置
可由外部时钟PCLK或系统时钟SLK_UART提供
配置UCONn寄存器选择时钟源
课本95页表7-1，ucon0[10]，设置时钟
Notes: 课本95页表7-1，ucon0[10]，设置时钟（后面这张ppt有）。
如果我要将PCLK设为 SLK_UART
UCON0|=（1<<10）

## Slide 8
7.1.2 S5PV210的UART介绍
3) 设置波特率
根据波特率和所选时钟频率确定寄存器 UBRDIVn 和UDIVSLOTn 的值（bps：波特率）
DIV_VAL = (PCLK/(bps*16)) – 1（外部时钟）
DIV_VAL = (SCLK_UART/(bps*16)) – 1（系统时钟）
UBRDIVn 为 DIV_VAL的 整数部分
UDIVSLOTn 为DIV_VAL的小数部分
(num of1’s in UDIVSLOTn)/16 = DIV_VAL小数部分
DIV_VAL小数部分*16，取整，再查表，就得UDIVSLOTn的值.
2. S5PV210的UART使用
Notes: 设置一个波特率115200
PCLK==66mhx
DIV_VAL==(66Mhz/(115200*16)) – 1=34.8

## Slide 9
7.1.2 S5PV210的UART介绍
3) 设置波特率
设置串口0的波特率为一个时钟源为PCLK的115200。
DIV_VAL==(66Mhz/(115200*16)) – 1=34.8
(num of1’s in UDIVSLOT0)/16 = 0.8
初始化代码： UCON0|=(1<<10); UBRDIV0=34;UDIVSLOT0=0xDFDD
2. S5PV210的UART使用
Notes: 设置一个波特率115200
PCLK==66mhx (： UCON0|=(1<<10); )
DIV_VAL==(66Mhz/(115200*16)) – 1=34.8

## Slide 10
7.1.2 S5PV210的UART介绍
4) 设置数据传输格式
由寄存器 ULCONn 设置红外模式、校验模式、停止位宽度、数据位宽度。（见课本96页，表7-2）
2. S5PV210的UART使用
问：数据位8位，停止位1位，奇校验，正常串口，怎么设置？
ULCON0=(3)|(0<<2)|(4<<3)|(0<<6)
Notes: （见课本96页，表7-2）

## Slide 11
7.1.2 S5PV210的UART介绍
5) 启用或禁止FIFO
配置寄存器 UFCONn实现是否使用FIFO、设置FIFO触发阈值、FIFO复位功能。
FIFO触发阈值：发送FIFO中有多少个数据时产生中断；接收FIFO中有多少个数据时产生中断。
2. S5PV210的UART使用

## Slide 12
7.1.2 S5PV210的UART介绍
2. S5PV210的UART使用
5) 启用或禁止FIFO

## Slide 13
7.1.2 S5PV210的UART介绍
2. S5PV210的UART使用
5) 启用或禁止FIFO
Rx FIFO Trigger Level

## Slide 14
7.1.2 S5PV210的UART介绍
2. S5PV210的UART使用
6) 收发数据
发送数据：CPU将数据写入寄存器 UTXHn ，UARTn将数据保存到缓冲区中，并自动发送出去。
接收数据：CPU读取URXHn寄存器即可获得数据。
Char a，b
UTXH0=a
b=URXH0

## Slide 15
7.1.2 S5PV210的UART介绍
7) 收发数据状态的控制
由寄存器 UTRSTATn 可知数据是否收发完毕。
发送：while(!(UTRSTAT0 & (1<<2))｛｝
接受： while(!(UTRSTAT0 & ( << ))｛｝
2. S5PV210的UART使用
（具体内容可见课本97页，表7-3）

## Slide 16
7.1.2 S5PV210的UART介绍
2. S5PV210的UART使用
8) 数据传输时的错误控制
由bit[0]~bit[3]分别表示是否溢出、是否校验错误、是否帧错误、是否检测到break信号。错误状态被读取后，寄存器自动清零。
R0=UERSTAT0(自动清零)

## Slide 17: 7.2 实例
7.2.1 实验介绍
1. 功能
通过串口接收数据“1”使LED1亮，“2”使LED1灭，“3”使LED2亮，“4”使LED2灭。
2. 原理
UART0控制器与一个RS-232的电平转换模块相连，配置好UART0后，CPU发送给UART0的数据可以通过串口输出到PC机上（PC机上需要接收工具，比如SecureCRT）。

## Slide 18: 7.2 实例
7.2.1 实验介绍
UART—— RS-232转换电路
专用芯片SP3232，用于实现RS-232串行数据通信接口
和TTL兼容的数字逻辑电路之间的电平转换，提供了
两路双向的接收发送驱动器，可以同时对Rx、Tx、
CTS和RTS思路信号进行转换。

## Slide 19: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
程序包括三部分：1. 启动代码
2. UART设置
3. 主程序（点亮LED）
默认PCLK为时钟源，且为66MHz

## Slide 20: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
1. 启动代码
@******************************************************************************
@ File：start.S
@ 功能：调用C语言的main函数
@******************************************************************************
.text
.global _start /* 声明一个全局的标号 */
_start:
bl main /* 跳转到C函数中执行 */
halt_loop:
b halt_loop /*死循环，不让程序跑飞*/

## Slide 21: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
2. UART设置
1）UART初始化
2）发送数据
3）接收数据
4）发送字符串数据

## Slide 22: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
2. UART设置
1）UART初始化
01 // GPIO、UART寄存器地址
02 #define GPA0CON *((volatile unsigned int *)0xE0200000)
03 #define ULCON0 *((volatile unsigned int *)0xE2900000)
04 #define UCON0 *((volatile unsigned int *)0xE2900004)
05 #define UFCON0 *((volatile unsigned int *)0xE2900008)
06 #define UTRSTAT0 *((volatile unsigned int *)0xE2900010)
07 #define UTXH0 *((volatile unsigned int *)0xE2900020)
08 #define URXH0 *((volatile unsigned int *)0xE2900024)
09 #define UBRDIV0 *((volatile unsigned int *)0xE2900028)
10 #define UDIVSLOT0 *((volatile unsigned int *)0xE290002C)

## Slide 23: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
2. UART设置
1）UART初始化（1、引脚）
11 // 初始化UART0(COM1)
12 void uart0_init(void)
13 {
14 // 配置GPA0_0为UART_0_RXD，GPA0_1为UART_0_TXD
15 GPA0CON &= ~0xFF; 清零
GPA0CON |= 0x22; // bit[3:0]=0b0010,bit[7:4]=0b0010

## Slide 24: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
2. UART设置
1）UART初始化
（4、数据格式）
17 /* 配置数据传输格式
18 * data:8bits bit[1:0]=0x3
19 * stop:1bit bit[2]=0
20 * parity:no bit[5:3]=0b0xx
21 * mode:normal bit[6]=0
22 */
ULCON0 = (0x3<<0) | (0<<2) | (0<<3) | (0<<6);
（见课本96页，7-2表）

## Slide 25: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
2. UART设置
1）UART初始化（2、时钟源选择及工作模式设置）
24 /* 配置UCON0 课本95页，表7-1
25 * Receive Mode: bit[1:0]=1
26 * TransmitMode: bit[3:2]=1
27 * Rx Error Status Interrupt Enable: bit[6]=1
28 * Clock Selection: bit[10]=0
29 */
30 UCON0 = (1<<0) | (1<<2) | (1<<6) | (0<<10);
31
32 // 不使用FIFO
33 UFCON0 = 0;

## Slide 26: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
2. UART设置（3、波特率初始化）
34 /* 计算波特率(参考手册上面的公式)，设置为115200
35 * PCLK=66MHz
36 * DIV_VAL = (66000000/(115200 x 16))-1 = 35.8 - 1 = 34.8
37 * UBRDIV0 = 34(DIV_VAL的整数部分)
38 * (num of 1's in UDIVSLOTn)/16 = 0.8
39 * (num of 1's in UDIVSLOTn) = 12
40 * UDIVSLOT0 = 0xDDDD (参考手册查表)
41 */
42 UBRDIV0 = 34;
43 UDIVSLOT0 = 0XDDDD;
45 return;
46 }

## Slide 27: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
2. UART设置
39 * (num of 1's in UDIVSLOTn) = 12
40 * UDIVSLOT0 = 0xDDDD (参考手册查表)

## Slide 28: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
2. UART设置
2）发送数据

## Slide 29: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
2. UART设置
2）发送数据
01 // 发送数据
02 void putc(unsigned char c)
03 {
04 // 查询状态寄存器，等待发送缓存为空
05 while (! (UTRSTAT0 & (1<<2))); /课本97页，表7-3
06 UTXH0 = c; // 写入发送寄存器
07 return;
08 }

## Slide 30: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
2. UART设置
3）接收数据
01 // 接收数据
02 unsigned char getc(void)
03 {
04 // 查询状态寄存器，等待接收缓存有数据
05 while (!(UTRSTAT0 & (1<<0)));
06 return (URXH0);
07 }

## Slide 31: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
2. UART设置
4）发送字符串数据
01 // 发送字符串数据
02 void puts(char *str)
03 {
04 char *p = str;
05 while (*p)
06 putc(*p++);
07 }

## Slide 32: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
3. 主程序
01 #define GPC0CON *((volatile unsigned int *)0xE0200060)
02 #define GPC0DAT *((volatile unsigned int *)0xE0200064)
03
04 #define GPC0_3_out (1<<(3*4))
05 #define GPC0_4_out (1<<(4*4))
06
07 #define GPC0_3_MASK (0xF<<(3*4))
08 #define GPC0_4_MASK (0xF<<(4*4))
09
10 extern void uart0_init(void);

## Slide 33: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
3. 主程序
11 int main(void)
12{
13 char c;
14 uart0_init(); // 初始化uart0
GPC0CON &= ~(GPC0_3_MASK | GPC0_4_MASK);
// 清bit[15:12]和bit[19:16]
GPC0CON |= (GPC0_3_out | GPC0_4_out);
// 配置GPC0_3和GPC0_4为输出引脚
19 GPC0DAT &= ~(0x3<<3); // 向 bit[4:3]写入0熄灭LED1、LED2

## Slide 34: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
3. 主程序
20 puts("=============================\r\n");
21 puts("S5PV210 UART Test:\r\n");
22 puts("1.LED1 on\r\n");
23 puts("2.LED1 off\r\n");
24 puts("3.LED2 on\r\n");
25 puts("4.LED2 off\r\n");
26 puts("=============================\r\n");

## Slide 35: 7.2 实例
7.2.2 程序设计与代码详解
3. 主程序
27 while (1)
28 {
29 c = getc(); // 从串口终端获取一个字符
30 putc(c); // 回显
31 if (c == '1')
32 GPC0DAT |= 1 << 3; // LED1亮
33 else if (c == '2')
34 GPC0DAT &= ~(1 << 3); // LED1灭
35 else if (c == '3')
36 GPC0DAT |= 1 << 4; // LED2亮
37 else if (c == '4')
38 GPC0DAT &= ~(1 << 4); // LED2灭
39 }
40 return 0;
41 }