## Slide 1: 第9次课 嵌入式系统编程
李剑

## Slide 2
1) VIC0IRQSTATUS、VIC0FIQSTATUS和VIC0RAWINTR寄存器
上节课内容复习（7-1）
VIC0IRQSTATUS和VIC0FIQSTATUS均为32位寄存器，分别表示IRQ和FIQ两种中断，每一位代表一个中断源。
“0”表示相应中断源无效；“1”表示相应中断源可用。
有中断触发后，硬件自动将相应位置1。

## Slide 3
1) VIC0IRQSTATUS、VIC0FIQSTATUS和VIC0RAWINTR寄存器
上节课内容复习（7-2）
VIC0RAWINTR寄存器，用来表示该中断在没有设置VIC0INTENABLE之前的中断状态，初值不确定。

## Slide 4
2) VIC0INTSELECT、VIC0INTENABLE和VIC0INTENCLEAR寄存器
上节课内容复习（7-3）
VIC0INTSELECT32位，每一位对应一个中断源，用以选择中断源的中断类型。
“0”表示IRQ中断，“1”表示FIQ中断。
所有中断源在中断请求时都要确定使用哪一种中断模式。

## Slide 5
2) VIC0INTSELECT、VIC0INTENABLE和VIC0INTENCLEAR寄存器
上节课内容复习（7-4）
VIC0INTENABLE32位，每一位对应一个中断源。
为读（Read）状态时，“0”表示对应的中断被挂起；“1”表示相应的中断被允许。
为写（Write）状态时：“0”对中断的状态没有影响；“1”表示中断使能，复位后所有中断不可用。

## Slide 6
2) VIC0INTSELECT、VIC0INTENABLE和VIC0INTENCLEAR寄存器
上节课内容复习（7-5）
VIC0INTENCLEAR32位，每一位对应一个中断源。
用于清除VIC0INTENABLE中相应的位，写入“1” 时把VIC0INTENABLE中开启的中断禁止掉，

## Slide 7
3) VIC0ADDRESS和VIC0VECTADDR[0:31]寄存器
上节课内容复习（7-6）
VIC0ADDRESS存储中断服务程序（Interrupt Service Program，ISP）的入口地址。
中断处理完毕后必需清零。

## Slide 8
3) VIC0ADDRESS和VIC0VECTADDR[0:31]寄存器
上节课内容复习（7-7）
VIC0VECTADDR0 ~ VIC0VECTADDR31共32个寄存器，存储中断服务程序ISP的入口地址。
处理中断时，根据中断优先级，将ISP的入口地址由VIC0VECTADDR[0:31]中的一个送入VIC0ADDRESS，再由CPU读取VIC0ADDRESS得到ISP的入口地址。

## Slide 9: 第8章 中断体系结构
S5PV210中断体系结构
S5PV210的中断应用实例

## Slide 10
目的
利用开发板上的按键控制LED发光二极管，当按键第一次按下，对应的LED灯亮，再次按下灯就灭。
原理
KEY1、KEY2分别与XEINT0、XEINT1相连，XEINT0和XEINT1即GPH0_0和GPH0_1引脚，将这两个GPIO引脚配置成中断引脚，当按键被按下即触发一个中断，根据下图所示触发方式配置为下降沿触发。
8.2 S5PV210的中断应用实例

## Slide 11
8.2 S5PV210的中断应用实例

## Slide 12
8.2 S5PV210的中断应用实例
GPH0外部中断
GPH0CON寄存器（引脚功能设置）

## Slide 13
8.2 S5PV210的中断应用实例
GPH0外部中断
EXT_INT_0_CON寄存器（中断触发方式）

## Slide 14
GPH0外部中断
EXT_INT_0_MASK寄存器（中断源屏蔽寄存器。 ）

## Slide 15
GPH0外部中断
EXT_INT_0_PEND寄存器（中断源指示，发生过后会被置1 ）

## Slide 16
8.2 S5PV210的中断应用实例
步骤
(1) 配置GPIO引脚及其外部中断控制寄存器
(2) 选择中断类型（VICxINTSELECT）
(3) 清中断服务程序入口寄存器（VICxADDRESS）
(4) 设置相应中断的中断服务程序入口（VICxVECTADDR）
(5) 使能中断（VICxINTENABLE）

## Slide 17
代码包含四部分
8.2 S5PV210的中断应用实例
(1) 启动程序
配置ARM工作模式、设计中断服务程序
(2) 初始化程序
初始化S5PV210中断控制器、配置GPIO引脚
(3) 主程序设计
按键控制LED
(4) 编写Makefile文件
编译生成目标文件

## Slide 18
(1) 启动程序——保护现场、执行ISP、恢复现场
01 .text
02 .global _start /* 声明一个全局的标号 */
03 .global IRQ_handle
04 _start:
05 mrs r0,cpsr
06 bic r0,r0,#0x00000080 /* 使能IRQ中断bit[7]=0 */
07 msr cpsr,r0
08 bl main
09 halt_loop:
10 b halt_loop /* 死循环，不让程序跑飞 */
11
12 IRQ_handle:
13 sub lr, lr, #4 /* 计算返回地址 */
14 stmdb sp!, {r0-r12, lr} /* 保存用到的寄存器 */
15 bl irq_handler /* 跳到中断服务函数*/
16 ldmia sp!, {r0-r12, pc}^ /* 中断返回, ^表示将spsr的值复制到cpsr */

## Slide 19
8.2 S5PV210的中断应用实例
(2) 初始化程序
#define GPC0CON *((volatile unsigned int *)0xE0200060)
#define GPC0DAT *((volatile unsigned int *)0xE0200064)
#define GPC0_3_out (1<<(3*4))
#define GPC0_4_out (1<<(4*4))
#define GPC0_3_MASK (0xF<<(3*4))
#define GPC0_4_MASK (0xF<<(4*4))
#define GPH0CON *((volatile unsigned int *)0xE0200C00)
#define GPH0DAT *((volatile unsigned int *)0xE0200C04)
#define EXT_INT_0_CON *((volatile unsigned int *)0xE0200E00)
#define EXT_INT_0_MASK *((volatile unsigned int *)0xE0200F00)
#define EXT_INT_0_PEND *((volatile unsigned int *)0xE0200F40)
#define VIC0IRQSTATUS *((volatile unsigned int *)0xF2000000)
#define VIC0INTSELECT *((volatile unsigned int *)0xF200000C)
#define VIC0INTENABLE *((volatile unsigned int *)0xF2000010)
#define VIC0VECTADDR0 *((volatile unsigned int *)0xF2000100)
#define VIC0VECTADDR1 *((volatile unsigned int *)0xF2000104)
#define VIC0ADDRESS *((volatile unsigned int *)0xF2000F00)
extern void IRQ_handle(void);
Notes: #define GPC0_3_out (1<<(3*4))
#define GPC0_4_out (1<<(4*4))
#define GPC0_3_MASK (0xF<<(3*4))
#define GPC0_4_MASK (0xF<<(4*4))
不一样

## Slide 20
8.2 S5PV210的中断应用实例
(2) 初始化程序
// 初始化leds的控制引脚
void init_leds(void)
{
GPC0CON &= ~(GPC0_3_MASK | GPC0_4_MASK);
// 清bit[15:12]和bit[19:16]
GPC0CON |= (GPC0_3_out | GPC0_4_out);
// 配置GPC0_3和GPC0_4为输出引脚
}
// 打开或关闭led1
void led1_on_off()
{
GPC0DAT ^= 1 << 3; /* 点亮或熄灭 LED1 */
}
// 打开或关闭led2
void led2_on_off()
{
GPC0DAT ^= 1 << 4; /* 点亮或熄灭 LED2 */
}

## Slide 21
8.2 S5PV210的中断应用实例
(2) 初始化程序
// 配置中断引脚
void init_key(void)
{
// 配置GPIO引脚为中断功能
GPH0CON &= ~(0xFF<<0);
GPH0CON |= (0xFF<<0); //key1:bit[3:0];key2:bit[7:4]
// 配置EXT_INT[0]、EXT_INT[1]中断为下降沿触发
EXT_INT_0_CON &= ~(0xFF<<0);
EXT_INT_0_CON |= (0x2<<0)|(0x2<<4);
// 取消屏蔽外部中断EXT_INT[0]、EXT_INT[1]
EXT_INT_0_MASK &= ~0x3;
}

## Slide 22
8.2 S5PV210的中断应用实例
(2) 初始化程序
// 清中断挂起寄存器
void clear_int_pend()
{
EXT_INT_0_PEND |= 0x3; // EXT_INT[0]、EXT_INT[1]
}

## Slide 23
8.2 S5PV210的中断应用实例
(2) 初始化程序
// 初始化中断控制器
void init_int(void)
{
// 选择中断类型为IRQ
VIC0INTSELECT &= ~0x3; // 外部中断EXT_INT[0]、EXT_INT[1]为IRQ
// 清VIC0ADDRESS
VIC0ADDRESS = 0x0;
// 设置EXT_INT[0]、EXT_INT[1]对应的中断服务程序的入口地址
VIC0VECTADDR0 = (int)IRQ_handle;
VIC0VECTADDR1 = (int)IRQ_handle;
// 使能外部中断EXT_INT[0]、EXT_INT[1]
VIC0INTENABLE |= 0x3;
}

## Slide 24
8.2 S5PV210的中断应用实例
(2) 初始化程序
// 清除需要处理的中断的中断处理函数的地址
void clear_vectaddr(void)
{
VIC0ADDRESS = 0x0;
}
// 读中断状态
unsigned long get_irqstatus(void)
{
return VIC0IRQSTATUS;
}

## Slide 25
8.2 S5PV210的中断应用实例
(3) 主程序设计
// 声明其他源文件中定义的函数
extern void init_leds(void);
extern void led1_on_off();
extern void led2_on_off();
extern void init_key(void);
extern void clear_int_pend();
extern void init_int(void);
extern void clear_vectaddr(void);
extern unsigned long get_irqstatus(void);

## Slide 26
8.2 S5PV210的中断应用实例
(3) 主程序设计
void irq_handler()
{
volatile unsigned char key_code = get_irqstatus() & 0x3;
// VIC0's status
clear_vectaddr(); /* 清中断向量寄存器 */
clear_int_pend(); /* 清pending位 */
if (key_code == 1) /* key1 */
led1_on_off();
else if (key_code == 2) /* key2 */
led2_on_off();
else
{
led1_on_off();
led2_on_off();
}
}

## Slide 27
8.2 S5PV210的中断应用实例
(3) 主程序设计
int main(void)
{
int c = 0;
init_leds(); /* 初始化GPIO引脚 */
init_key(); /* 初始化按键中断 */
init_int(); /* 初始化中断控制器、使能中断 */
while (1);
}